## Slide 1
Início
Configurações
PORTB1 output OC1A
TCCR1A – Toggle OC1A
TCCR1B – Mode TCT – CLKIO/256 (From Prescaler)
TIMSK1 – Enable Timer1
OCR1A = 31250
While 1
Toggle OC1A
FIM
Blink

## Slide 2
Modulador PWM
Início
Configurações
PORTD6 output OC0A
TCCR0A – Clear OC0A, fast PWM
TCCR0B – CLKIO/1024 (From Prescaler)
TIMSK0 – Overflow interrupt enable
OCR0A = 0
ADC Config = Avcc, Align left, CH0, PS 128, ADC Interrupt, TC0 Overflow
While 1
TC0 Overflow
FIM
Inic ADC Conv
OCR0A = ADCH